## Slide 1: Spôsoby adresovania
Priame adresovanie
Nepriame adresovanie

## Slide 2: Adresovanie
Väčšina logických procesorov pri svojej činnosti využíva pamäťovú oblasť, rozdelenú do určitých špecifických adresných priestorov. Každému takémuto priestoru prislúcha označenie pomocou identifikátora, ktorý sa vyskytuje v popise každej menšej informačnej jednotky, nachádzajúcej sa v tomto adresnom priestore. Adresný priestor logického procesora SIMATIC S7 je členený do nasledujúcich častí:
E ... pole vstupov
A ... pole výstupov
M ... pole medzivýsledkov
PE ... vstupné pole periférnych jednotiek
PA ... výstupné pole periférnych jednotiek
T ... pole časovačov
Z ... pole čítačov
DB ... pole údajových blokov
DI ... pole údajových blokov
L ... pole lokálnych (dočasných) údajov

## Slide 3: Priame adresovanie –bitová premenná
Adresovanie bitovej premennej patrí k základným možnostiam logického procesora. Takáto premenná je adresovaná podľa nasledujúceho formátu:
Identifikátor Poradové čislo Por. číslo
Poľa slabiky bitu v slabike
oddeľovač bitu
(udáva spôsob určenia adresy)
E4 . 3 Pole E
0.
1.
2. Poradové číslo
3. slabiky
4.
5.
7.6.5.4.3.2.1.0.
poradové číslo
bitu v slabike

## Slide 4: Priame adresovanie – slabiková premenná
EB, AB, MB, PEB, PAB, DBB, DIB, LB.
Pre adresovanie pamäťového miesta šírky jednej slabiky sa k identifikátorom príslušného poľa prikladá špecifikátor slabiky – znak B. S uvažovaním polí okrem čítačov a časovačov (Z,T) ktoré majú charakter statickej premennej dostávame nasledujúce identifikátory pre pamäťové miesta šírky jednej slabiky:
Pole A
AB 27
24.
25.
26. Poradové číslo
2 5. slabiky
28.
29.
udáva spôsob určenia adresy
...

## Slide 5: Priame adresovanie - slová
špecifikácia dĺžky premennej
MW 10
Pole typ M
Premenná
8.
9. Por.
10. číslo
11. slabiky
12.
15. 8. 7. 0.
vyššia nižšia
slabika slabika

## Slide 6: Priame adresovanie- dvojslová
MD 10
špecifikácia dlžky premennej
Pole typu M
31. 24. 23. 16. 15. 8. 7. 0.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

## Slide 7: Bezprostredné adresovanie- konštanty
Špecifikátor Význam
D dátum v tvare ROK - MESIAC – DEŇ
L celočíselná 32-bitová konštanta
P ukazovátko (pointer)
T časová konštanta pre časovač
C konštanta pre čítač
Z binárna konštanta (10 - 32 bit)
16
W16 hexadecimálna konštanta
DW16
TOD čas v tvare hod : min : sec. ms
S5T časová konštanta pre časovač
SET nastavenie VKE na hodnotu 1(implicitne zadaný operand)
L 27 naplnenie akumulátora 1 číslom 27
L ´ABCD´ naplnenie akumulátora ASCII znakmi ABCD

## Slide 8: Nepriame pamäťové adresovanie
Pri nepriamom pamäťovom adresovaní je relatívna časť adresy uložená do pamäťového miesta, ktorého adresa je uložená v inštrukcií.
Identifikátor ooddelovač adresa relatívnej oddelovač
adresy operandu
[ ]
U E [MD2]
Relatívna adresa operandu
Pole E
Pole M
operand
Príklad:
AUF DB [LW2]
O A [ LD3 ]

## Slide 9: Nepriame registrové adresovanie
Pri nepriamom registrovom adresovaní sa k výpočtu skutočnej adresy používa obsah adresového registra AR1 a ukazovátko (pointer P). Obidva obsahy majú predpísaný formát a výsledná adresa je daná súčtom obidvoch obsahov. Ukazovátko nie je fyzicky zobrazovaný register, je to hodnota v predpísanom formáte, ktorá vyjadruje posunutie voči obsahu AR a je uložená priamo v inštrukcii.
Obsah registra AR1 5 . 6
Posunutie P +1 . 1
skutočná adresa 6 . 7
PPri výpočte však musia byť rešpektované vzťahy medzi slabikou a bitom:
Obsah registra AR1 8 . 6
Posunutie P +1 . 2
skutočná adresa 9 9 . 8 - medzivýsledok ak je bit >7 9 bitov = 1 slabika – 2bity
Korekcia 9 . 0
+1 . 1
Skutočná adresa 10 . 1

## Slide 10: Pokračovanie
Nepriame registrové adresovanie môže mať v jazyku STEP7 dve podoby:
 s vyjadreným identifikátorom poľa (explicitný)
 s nevyjadreným identifikátorom poľa (implicitný)
Pri vyjadrenom identifikátore poľa má inštrukcia štruktúru
Kód identifikáto rbázová adresa ukazovátko
Operácie poľa v AR1 P
[ , ]
Takejto konštrukcii prislúcha určitý formát ukazovátka

## Slide 11: Pokračovanie
24. 23. 16. 15. 8. 7. 0.
0000 0000 0000 0bbb bbbb bbbb bbbb bxxx
x = adresa bitu
b = adresa slabiky
0 = príznak formátu s vyjadreným identifikátorom poľa

## Slide 12: pokračovanie
Nepriame registrové adresovanie s nevyjadreným identifikátorom poľa používa inštrukciu
S nasledujúcou štruktúrou
kód inštrukcie
[ , ]
bázová adresa posunutie
Formát ukazovátka obsahuje trojbitové informácie, ktorá špecifikuje identifikátor poľa
Adresové pole Parameter rrr
PE, PA 000
E 001
A 010
M 011
DB 100
DI 101
L 111

## Slide 13: Pokračovanie
1000 0rrr 0000 0bbb bbbb bbbb bbbb bxxx
adresa bitu adresa slabiky
Parameter určujúci adresu poľa podľa tab.3.3
príznak adresovania s implicitným identifikátorom adresy poľa
U E [AR1, P 0.0] logický súčin medzi VKE a bitom poľa E, ktorého adresa je daná súčtom adries AR a hodnotou P, ktorá je 0.0.
U PE [AR1, P1] logický súčin medzi VKE a bitom poľa PE ktorého identifikačný kód je určený v P. Adresa sa vypočíta ako súčet adresy v P a AR1