## Slide 1: Programovanie kombinačnej logiky
Programovanie elementárnych logických funkcií
Programovanie technikou zátvoriek
Programovanie technikou medzivýsledkov
Práca s nábežnou a zostupnou hranou

## Slide 2
Programovanie elementárnych logických funkcií.
Pomocou logických operácii AND, OR a NEGÁCIE dokážeme realizovať všetky kombinačné logické funkcie. Pre tieto vlastnosti sú uvedené operácie základom programového vybavenia všetkých logických procesorov. Zápis elementárneho programu je na ďalšom obrázku.

## Slide 3: Logický súčin
E 0.1 E 0.2 E 0.3 A 0.1
&
E 0.1
E 0.2
E 0.3
A 0.1
U E 0.1 E 0.1 VKE
U E 0.2 VKE*E0.2 VKE
UN E 0.3 VKE*E0.3 VKE
= A 0.1 VKE A 0.1
adresa
pole
operácia

## Slide 4: Logický súčet
E 0.2
E 0.1
E 0.3
A 0.1
1
E 0.1
E 0.2
E 0.3
A 0.1
O E 0.1 E 0.1 VKE
O E 0.2 VKE*E0.2 VKE
ON E 0.3 VKE*E0.3 VKE
= A 0.1 VKE A 0.1
adresa
pole
operácia

## Slide 5: Programovanie technikou zátvoriek
A1=E1*E2+(E3*E4+(E5*E6))
Pozn.: *.......AND
+.........OR
U E 0.1
U E 0.2
O(
U E 0.3
U E 0.4
O(
U E 0.5
U E 0.6
)
)
= A 0.1

## Slide 6: Programovanie technikou medzivýsledkov
A1=E1*E2+(E3*E4+(E5*E6))
E 0.1
E 0.2
E 0.3
E 0.4
E 0.5
E 0.6
M 0.1
M 0.2
M 0.3
A 0.1
&
&
&
1
U E 0.1
U E 0.2
= M 0.1
U E 0.3
U E 0.4
= M 0.2
U E 0.5
U E 0.6
= M 0.3
U M 0.1
U M 0.2
U M 0.3
= A 0.1

## Slide 7: Generovanie impulzov
Naprogramujte výstupný impulz,ktorého trvanie je dané dobou cyklu.
E 0.1
A 0.1
&
E 0.1
M 0.1
A 0.1
M 0.1
U E 0.1
UN M 0.1
= A 0.1
U E 0.1
= M 0.1
E 0.1
M 0.1
A 0.1

## Slide 8: Práca s nábežnou a zostupnou hranou
E 1.0
M 1.0
A 4.0
doba cyklu
E 1.0
A 4.0
M 1.0
P
U E 1.0
FP M 1.0
= A 4.0

## Slide 9: Príklady
Zostavte program pre nasledujúce logické funkcie:
Y = a.b.(a+c)+b.c.(a+d)
Y = (a+b).(c+d)+a
Y = a.b.c.( a+b+d )+c.d
Y = (a.b+ c )+(c.d + a )

## Slide 10: B1.Príklady
Zostavte program pre nasledujúce zapojenia obvodov:
E0.2
E0.1
E0.3
E0.4
E0.5
A0.1
&
&
&
1

## Slide 11: B2. Príklady
E0.2
E0.1
E0.3
E0.4
E0.5
A0.1
Zostavte program pre nasledujúce zapojenia obvodov
&
&
&
1
1

## Slide 12: C.Príklady
Zostavte program pre nasledujúce zadanie
E 0.1 E 0.2 E 0.3 A 0.1 A 0.2 A 0.3
1 0 0 1 0 0
1 0 1 0 1 0
1 1 0 0 0 1
x x x 0 0 0

## Slide 13: D1. Príklady
E 0.3
E 0.1
E 0.2
E 0.4
A 0.1
E 03

## Slide 14: D2. Príklady
E 0.1
E 0.2
E 0.4
A 0.1
E 0.3
E 0.3
E 0.5

## Slide 15: Otázky k cvičeniu
Vysvetlite činnosť akumulátora VKE.
Vysvetlite význam príznakových bitov.
Kedy sa do užívateľského programu zapisujú
aktuálne hodnoty vstupov ?
4. Ako sa programuje môstikové zapojenie kontaktných prvkov?