## Slide 1: Programová obsluha počítadiel
Počítanie smerom dolu
Počítanie smerom hore
Opakovanie počítania

## Slide 2: Počítanie smerom dolu
Navrhnite riadenie pre dopravník tehál.Dopravník sa má vždy vypnúť po napočítaní 10 tehál.
ZAP
E 0.2
Tehla
E 0.1
U E 0.1
ZR Z 1
U E 0.2
L počet kusov
S Z 1
U Z 1
= A 1.0
UN A 1.0
= A 1.1

## Slide 3: Reverzné počítadlo
Zostavte program , ktorý bude počítať počet návštevníkov, ktorí vojdú a vyjdú cez dva turnikety.

## Slide 4: Opakované počítanie
vpravo
vľavo
tehla
Zostavte program pre automatické ovládanie klapky rozdeľovača,ktorý bude plniť vozíky vždy po 20 kusov.

## Slide 5: Otázky k cvičeniu
Akou programovou sekvenciou nastavíme predvoľbu počítadla?
Aké výstupné hodnoty poskytuje čítač?
Ktoré vstupy je potrebné ošetriť pri rôznych aplikáciách čítača?
Akou inštrukciou načítame logický výstup čítača?