## Slide 1: Program PLC SIM
Program S7-PLCSIM umožňuje spracovávať,ladiť a simulovať
používateľskú aplikáciu na virtuálnom riadiacom systéme .
Je určený pre všetky typy procesorov SIMATIC. Je funkčný
v prostredí STEP 7 a umožňuje:
 počas ladenia simulovať stavy vstupných premenných
 nastavovať časovače jednotlivo aj spoločne
 simulovať prevádzkové stavy procesora(STOP,RUN,RUN-P)
 zmeniť typ procesora
 pracovať v reálnom čase(od verzie 4)
 simulovať spúšťanie alarmov
 sledovať program po cykloch
sledovať stavy a hodnoty premenných

## Slide 2: Obmedzenia
Pri používaní je programátor obmedzený nasledujúcimi
skutočnosťami:
 počet časovačov je menší ako 512
 veľkosť vyrovnávacej pamäte (M)
je 16384 bitov,t.j.2048 byte
 vstupná a výstupná pamäť je max.16 kB
 simulačný výstup(zobrazenie stavu) je aktualizovaný
vždy po každom cykle ,pričom podľa konfigurácie
je k dispozícii 512 alebo 1024 byte.
K dispozícii sú nasledujúce systémove programové
bloky:SFB0,SFB1,SFB2,SFB3,SFB4,SFB5,SFB16,
SFB32,SFB33,SFB34,SFB35,SFB36,SFB37

## Slide 3: Obmedzenia
K dispozícii sú nasledujúce systémove funkcie :
SFC0 ,SFC1 ,SFC2 ,SFC3 ,SFC4,SFC5,SFC6,SFC9,SFC10,
SFC13,SFC14,SFC15,SFC17,SFC18,SFC19,SFC20,SFC21,
SFC22,SFC23,SFC24,SFC26,SFC27,SFC28,SFC29,SFC30,
SFC31,SFC32,SFC33,SFC34,SFC39,SFC490,SFC41,SFC42,
SFC43,SFC44,SFC4,SFC466667,SFC49,SFC,SFC51,
SFCD52,SFC54,SFC55,SFC56,SFC5,SFC59,SFC64,
SFC79,SFC80

## Slide 4: Obmedzenia
 V programe je možné používať nasledujúce typy operačných blokov:OB1 (voťný cyklus),OB10 až OB17(časové alarmy),OB20 až OB23 ( oneskorené alarmy ),OB30 až OB38 (časové alarmy ),OB40 až OB47 ( procesné alarmy ),OB80 ( chyba časovača ),OB82 ( alarm diagnostiky ),OB83 ( indikácia poruchy v konektore jednotky ) ,OB85 ( chyba chodu programu ),OB86 chyba zbernice systému ),0B100 (nový štart programu ),OB101 (teplý štart programu ),0B121 (chyba programátora ),OB122 ( chyba dostupnosti )
 Súčasne môže byť aktívny len jeden riadiací systém
 Simulačný systém nepodporuje všetky chybové hlásenia ,ktoré sú zapisované do EPROM chybovej pamäte

## Slide 5: Rozdiely v simulácii
Rozdiely medzi reálnym a simulovaným systémom:
.
 Voľba Anhalten prerušuje chod programu v simulovanej CPU a umožňuje pokračovať v programe po príslušnom príkaze.
 Každá zmena ,zadaná prostredníctvom komunikačného okna je akceptovaná okamžite.( nie po skončení každého cyklu programu )

## Slide 6: Rozdiely v simulácii
 Pri simulácii je možné používať aj ovládacie prvky reálneho systému ( STOP atd. )
 Časovače je možné riadiť aj ručne ( prepisovať obsahy a čas )
 Vybrané operačné bloky je možné vyvolávať aj manuálne.( OB40-OB47,OB80,OB82,0B83,0B85,0B86 )
 Pomocou vhodnej voľby je možné voliť rôzne spracovanie programu
o Voľba Zyklusweise zabezpečí zastavenie programu vždy po vykonaní jedného cyklu.
o Voľba Automatisch realizuje chod programu ako v reálnom procesore ,t .j. po ukončení jedného cyklu je štartovaný cyklus nasledujúci

## Slide 7: Štart simulácie
Štart simulácie používateľskej aplikácie.
Pre spustenie simulácie je potrebné urobiť nasledujúce kroky:
o Spustiť SIMATIC Manager
o Aktivovať simuláciu kliknutím na voľbu Extras a Baugruppensimulieren. Po tomto kroku sa aktivuje okno.Okno S7-PLCSIM obsahuje pri otvorení podokno ovládania CPU

## Slide 8: Štart simulácie

## Slide 9: Nahratie užívateľského programu
Nahratie programu do virtuálneho PLC
Po otvorení prostredia Manager je potrebné:
o Zvoliť možnosti Datei Offnen Projekt , čím sa sprístupní v prostredí vybraný projekt ( ten musí pre otvorením existovať na ľubovoľnoím médiu )
o V ľavej časti okna vyberieme objekt Bausteine
o Výberom menu Zielsystem Laden ,alebo kliknutím na ikonu v lište podľa nasledujúceho obrázku prenesieme program do virtuálneho PLC

## Slide 10: Nahratie užívaleľského programu

## Slide 11: Interface
Zostavenie používateľského interfejsu pre simuláciu
Používateľská aplikácia môže pracovať s rôznymi vstupmi ,výstupmi ,časovačmi ,ktorých stavy je potrebné sledovať pri behu programu .Pre ľahké ladenie je možné si vytvoriť pomocou podokien v okne simulátora prehľadný interfejs ,pomocou ktorého môžeme jednoducho nielen sledovať stavy premenných ,ale aj dosahovať ich zmeny .Usporiadanie interfejsu záleží na používateľovi ,ako príklad postupu pri vytváraní môže slúžiť nasledujúca postupnosť:

## Slide 12: Interface
o Vstupné premenné je možné sledovať v podokne pre pamäť typu E a je možné to dosiahnúť voľbou menu Einfugen Eingang. Zadaním adresy pamäte sa zobrazí dané podokno v tvare podľa obr..1.3.
o Výstupné premenné zobrazujeme podobným spôsobom cez voľbu menu Einfugen Ausgang. Adresu špecifikujeme rovnako ako v predošlom prípade.
o Časovače vytvárame v okne simulátora voľbou Einfugen Zeit Adresa časovača je uvedená špecifikátorom T , za ktorým nasleduje číslo z rozsahu 0 až 511.

## Slide 13: Interface

## Slide 14: Spustenie aplikácie
Ak máme program nahraný v PLC a máme zostavený interfejs ,môžeme ho začať ladiť .Pred spustením je potrebné špecifikovať spôsob jeho práce .Toto môžeme zadať voľbou menu Ausfuhren Programm Automatisch ,alebo kliknutím na ikony .
Nastavenie spôsobu práce umožňuje spúšťať program automaticky ,t.j. v nepretržitom chode ,tak ako beží v reálnom procesore .Tento režim využívame po odstránení základných chýb Na začiatku ladenia je vhodný režim cyklického spúšťania ,ktorý zastavuje chod programu po vykonaní každého cyklu .Pre ovládanie slúžia ďalšie dve tlačidla ,umožňujúce zastavenie programu a spustenie dˇalšieho cyklu

## Slide 15: Aplikácia
Spúšťanie programu dosahujeme prostredníctvom dialogového podokna CPU pomocou tlačidiel RUN,STOP
Počas chodu programu môžeme v podoknách typu vstup , výstup a iných vhodne modifikovať hodnoty tak ,aby bola odskúšaná funkčnosť programu .Kliknutím na príslušné políčko bitu meníme jeho nastavenie na nulu ,alebo jedničku .V dialogovom okne potom sa pritom indikujú stavy premenných , ktoré máme navolené v interfejsi

## Slide 16: Ladenie
Počas chodu programu môžeme v podoknách typu vstup , výstup a iných vhodne modifikovať hodnoty tak ,aby bola odskúšaná funkčnosť programu .Kliknutím na príslušné políčko bitu meníme jeho nastavenie na nulu ,alebo jedničku .V dialogovom okne potom sa pritom indikujú stavy premenných , ktoré máme navolené v interfejsi

## Slide 17: Príklad:
Pre nasledujúci program zostavte interface pre ladenie a sledujte výstup,medzivýsledky a príznaky pri rôznom nastavení vstupov.
U7 E 0.0
U E 0.1
= M 0.1
U E 0.2
O E 0.3
= M 0.2
U M 0.1
O E 0.3
= A 0.1

## Slide 18: Otázky k cvičeniu:
Popíšte činnosť virtuálneho riadiaceho systému v režimoch STOP,RUN,RUN-P
Aký je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym riadiacim systémom?
Akým postupom nahráte program do virtuálneho riadiaceho systému?
Akým postupom budete ladiť aplikáciu?