## Slide 1: Zadania

## Slide 2: Pokyny pre vypracovanie:
Zadanie má obsahovať:
Popis technológie
Požiadavky na riadenie,havárijné stavy,signalizácia
Popis merania veličín,výstupy snímačov
Algoritmus riadenia
  Grafické vyjadrenie algoritmu
  Slovný popis
Dokumentácia k programu
  Tabuľku symbolov
  Komentovaný výpis programu

## Slide 3: Hodnotenie
Odovzdané zadanie sa hodnotí podľa následujúcej stupnice:
1.Technické riešenie problému 0-10 bodov
2.Obsah dokumentácie 0-5 bodov
3.Zrozumiteľnosť dokumentácie 0-5 bodov
4.Dodržanie termínu odovzdania 0-5 bodov *
Spolu: 25 bodov
Podmienka kladného hodnotenia je minimálny zisk bodov
Podľa kritéria ad a) 8 bodov.
*Každý pracovný deň omeškania znižuje hodnotenie o jeden bod.

## Slide 4: Hodnotenie podľa jednotlivých kritérií:
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Úplná funkčnosť
Drobné chýbajúce ošetrenia technológie
Nefunkčné vedľajšie časti riešenia
Úplná dokumentácia
Chýbajúce nepodstatné časti
Chýbajúce časti
Neúplná dokumentácia
Výpis programu
Podrobná
Zrozumiteľná
S chybami
Bez komentára
Výpis prigramu

## Slide 5: Zadanie 1: Križovatka

## Slide 6: Pokračovanie zadania križovatka
Režim činnosti:
Po zapnutí szstému začne na všetkých svetlách blikať po dobu 5 min oranžové svetlo.po tomto čase nasleduje červené svetlo pre všetky smery na dobu 1 min.Potom začne normálna prevádzka od dominantného smeru,ktorý si môžete zvoliť.pri ukončení činnosti zariadenie vykoná obidva kroky v obrátenom poradí.
Prevádzka bez priority prechodu pre chodcov:
Režimy svetiel sa cyklicky striedajú vždy rovnako pre protisebestojace vozidlá v poradí:
    Ľavý odbočovací pruh
    Priamy a pravý pruh
    Prechody pre chodcov
b) Doplňte zadanie podľa bodu a) s tým, že vhodne doplníte uvoľnenie prechodu pre chodcov aj počas voľných smerov pre autá.
Doplňte zadanie podľa bodu b) tak,aby vždy po stlačení žiadosti chodcov
sa do režimu vložilo uvoľnenie požadovaného prechodu na dobu 30 s.

## Slide 7: Zadanie 2: Vstrekolis
TEPLOTA3
TEPLOTA1
TEPLOTA2
OHREV1
OHREV2
OHREV23
UZAVER
SNEK_CHOD
SNEK_STOP
SNEk_VZADU
TLAK
POSUV_CHOD
POSUV_STOP
SNEk_VPREDU

## Slide 8: pokračovanie zadania vstrekolis

## Slide 9: Zadanie 3: Metalizačný voz
POSUV_D
OBLUK
VZDUCH
KONIEC_L
KONIEC_P
DELTA_X
DELTA_Y
POHON_YP
POHON_YL
POHON_XL
POHON_XP
Podmienky_tech

## Slide 10: pokračovanie zadania
Krok_y
Krok_x
Metalizácia pravouhlej plochy je podmienená zapnutím technológie v nasledujúcom poradí:
Zapnúť Vzduch
Zapnúť Oblúk
Zapnúť Posuv_D.
Po vzniku signálu Podmienky_tech je možné zapnúť pohyb mechanizmu pre metalizáciu tak,že za východzí bod sa považuje ľavý dolný roh,kde sa vozík musí dopraviť ručným ovládaním.Hodnoty Krok_y a Krok_x sú zadávané z pultu .Skutočná poloha sa meria inkrementálnym snímačom na obidvoch pohonoch tak,že 1 cm polohy predstavuje jeden impulz.Zadávanie polohy sa udáva 1-10 m s presnosťou na cm pre súradnicu y a 1-5 m s presnosťou 1 cm pre súradnicu x. Navrhnite riadiací program a ovládací pult pre túto technológiu.

## Slide 11: Zadanie 4: Ukladač vriec
KARUSEL_ZAP
KARUSEL_VYP
DOPRAVNIK_VYP
DOPRAVNIK_CHOD
POLOHA
VRECE1
VRECE2
KLAPA1_ACK
KLAPA2
KLAPA2_ACK
KLAPA1
VRECE0

## Slide 12: pokračovanie zadania

## Slide 13: Zadanie 5: Ohýbačka plechov
PRITLAK
UVOLNIT
DOSKA_HORE
DOSKA_DOLE
TABULA
UHOL_STUPEN
RAMENO_HORE
RAMENO_DOLE
TABULA_HRANA
OHYB_DOLE
OHYB_HORE
DOPRAV_VYP
DOPRAV_ZAP

## Slide 14: pokračovanie zadania

## Slide 15: Zadanie 6: Pračka
Hladina2
Hladina1
Teplota
OHREV
Ventil_PP
Ventil_P
Ventil_PL
Cerp_zap
Cerp_stop
OT1
OT2
OT3

## Slide 16: pokračovanie zadania

## Slide 17: Zadanie 7: Stolový podávač
Paleta_vstup
Dop1_zap
Dop1_vyp
Pod_vyp
Pod_zap
Paleta_vystup
Paleta_pod
Pod_dole
Pod_hore

## Slide 18: pokračovanie zadania

## Slide 19: Zadanie 8: Triedička
Tabula
Tabula_stol
Rolky_zap
Rolky_vyp
Dopr_vyp
Dopr_zap
Poloha1
Poloha2
Poloha3
Poloha4
Poloha5
Krok
Stol_hore
Stol_dolu
Stol_spusteny

## Slide 20: pokračovanie zadania

## Slide 21: Zadanie 9: Viazačka
Dnoz_zap
Dnoz_vyp
Pnoz_vyp
Pnoz_zap
Poloha_pas
Poloha_vahy
Poloha_vozik
Stol_hore
Stol_dolu
Dol_po
Hor_po
Dopr_zap
Dopr_vyp
Dopr1_zap
Dopr1_vyp

## Slide 22: pokračovanie zadania

## Slide 23: Zadanie 10 : Montážna linka
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
P1
P2
P3
P4
P5
P6
K1
K2
K3
K4
K5

## Slide 24: pokračovanie zadania

## Slide 25: Zadanie 11: Navíjačka
Trn_zatvor
Trn_otvor
Pravitko_dole
Pravitko_hore
Pravitko_zdvih
Pravitko_spust
Stol_spust
Stol_dole
Stol_hore
Rameno_pritlak
Rameno_uvolnit
Stol_zdvih
Rz
Rp

## Slide 26: pokračovanie zadania navíjačka
Doprav_zap
Doprav_vyp
Zvitok_konc
Zvitok_dopr
Kulisa_vzadu
Kulisa_vpredu
Stojan_zavr
Stojan_otvor
Otvor_stojan
Zatvor_stojan
Kul_p
Kul_z

## Slide 27: Zadanie 12: Letmé nožnice
Zotrvačník
Motor
Brzda
Spojka
Kulisa
Hydromotor
Lôžko nožníc
Pás
Suport
Ojnica nožníc
ZP
PP
Vpred
Vzad
Spojka
Brzda
Pol_1
Pol_2
Pol_3
Imp_pas
Imp_sup

## Slide 28: pokračovanie zadania

## Slide 29: Zadanie 13:Perlitová linka
Z1
Z2
POL1
POL2
POL3
POL4
ZAS
VYR
MAX2
MAX1
MIN1
MIN2
OTV1
OTV2
ZATV1
ZATV2
OT1
OT2
ZAT1
ZAT2
CHOD2
CHOD1
VYP2
VYP1
ZAP1
ZAP2
CHOD3
VYP3
ZAP3
S1
M1
M2
M3
S2
S3
S4
CHODL
STOPZ
1
2
Zásobník
Zásobník
Zvislý dopravník
Dopravník
Násypka

## Slide 30: Pokračovanie zadania perlitová linka
PLNENIE 2
PLNENIE 1
VÝROBA
PRESUN 1
PRESUN 2
STOP
ZAP
VYP
P2
P1
V1
V2
P12
P12
ZAP
VYP
STOP
Z1
POL1
Čas
5-10 s
P12
P21

## Slide 31: Zadanie 14: Pleta
Hlava 3.
Hlava 1.
Hlava 2.
Hlava 4.
Hlava 5.
Hlava 6.
Hlava 7.
Hlava 8.
Hlava 9.
Hlava 10.
Hlava 11.
Hlava 12.
Hlava 13.
Lôžko 2
Lôžko 1
Programátor
Posuv lôžka
PL
Poloha lôžka 2
Poloha lôžka 1
PL2
PL1
Prvá hlava
Hlava vstup
Hlava výstup
HO
HI
PH
Stopa 4 ST4
Stopa 3 ST3
Stopa 1 ST1
Stopa 2 ST2
Zadná poloha ZP
Elektromagnety E1...E16

## Slide 32: Zadanie 15:Odvíjačka
Poloha 1
Poloha 2
Poloha 3
Poloha 4
Zosúvač
Kolíska
Stôl
Zos_von
Zos_dnu
Zvitok
Dopr_zap
Dopr_zap
Rol_zap
Rol_vyp
Ram_dolu
Ram_hore
Zvitok_hore
Stol_dole
S_dole
S_hore
R_hore
R_dole

## Slide 33: Pokračovanie zadania odvíjačka
S1
B1
B2
S2
M1_zap
M1_vyp
M2_vyp
M2_zap
Stojan_2_von
Stojan_1_dnu
Stojan_2_dnu
Stojan_1_von

## Slide 34: Zadanie 16:Plniaca linka 1

## Slide 35: pokračovanie zadania

## Slide 36: Zadanie 17:Plniaca linka 2

## Slide 37: pokračovanie zadania

## Slide 38: Zadanie 18 :Ukladače tabúľ
Elmag_1
Tabula
Elmag_2
Elmag_3
Stol_1_hore
Stol_1_dolu
Stol_2_dolu
Stol_2_hore
S_1_dolu
S_2_dolu
Zar_1
Zar_2
Krok_1
Krok_1
S_1_hore
S_2_hore

## Slide 39: Pokračovanie zadania ukladače tabúľ
Zos_1_vpred
Zos_1_vzad
Zos_2_vzad
Zos_2_vpred
Zos_2_zas
Zos_1_zas
Zos_2_vys
Zos_1vyas
Rol_zap
Rol_vyp
Kul_1_vpredu
Kul_1_vzadu
Kul_2_vzadu
Kul_2_vpredu
Vidlica_1_hore
Vidlica_1_dolu
Vidlica_2_dolu
Vidlica_2_hore

## Slide 40: Zadanie 19 :Umyvárka aut
M3
M1
M2
M4
M5
M6
M7
M8
M9

## Slide 41: pokračovanie zadania

## Slide 42: Pokračovanie zadania umyvárka aut
Bočné kefy
Bočné kefy
Strešná kefa
BNN BPP BN BPP BNN
SNN SPP SN SPP SNN
Z BP0 BPN NBP

## Slide 43: pokračovanie zadania

## Slide 44: Pokračovanie zadania umyvárka aut

## Slide 45: Pokračovanie zadania umyvárka aut
PV
PD
LV
LD
KZ
KK
HP
DP
SP

## Slide 46: pokračovanie zadania

## Slide 47: Zadanie 20:Programovacia hlava
Aret_Li
Koncpol_Li
Krok_i

## Slide 48: pokračovanie zadania

## Slide 49: Zadanie 21:Plniaca linka

## Slide 51: Zadanie 22:Miešací tank 1

## Slide 53: Zadanie 23:Pneumatický rozvod
1...8
1
2
8
3
4
5
6
7

## Slide 55: Zadanie 24:Popisovacia hlava

## Slide 57: Zadanie 25 :Čítacia hlava

## Slide 59: Zadanie 26:Miešací tank 2
A 5.1
A 4.1
A 4.0
A 8.0
A 5.0
A 5.4
A 9.5
E 0.2
A 4.4
E 0.5
E 1.0
E 1.3
E 1.4
E 1.5

## Slide 61: Zadanie 27:Rýchlovýťah
4
1
P
2
3
6
5

## Slide 63: Zadanie 28:Montážne pracovisko ( FESTO )

## Slide 65: Zadanie 29:Vrtačka

## Slide 67: Zadanie 30: