## Slide 1: Popis Systému
1.1 Štruktúra riadiaceho systému.
Riadiací systém je tvorený technickými a programovými prostriedkami.Technické prostriedky sú tvorené hlavne
 zariadením na tvorbu programov(programovací prístroj pre prevádzkové použitie,alebo PC pracovisko pre vývoj programov)
 CPU jednotkou rady SIMATIC
 jednotkou napájania
 modulovými jednotkami vstupov
 modulovými jednotkami výstupov
 špeciálnymi modulovými jednotkami

## Slide 2: pokračovanie
Servisný programátor
Programové prostredie STEP 7
Riadená
sústava
PG kábel
Napájacia jednotka
CPU
Modul vstupov
Modul výstupov

## Slide 3: Pokračovanie
Programové prostriedky môžu byť tvorené
 používateľským programom
 programovým vybavením pre tvorbu a ladenie programov
 knižnicou štandardných podprogramov
 simulátorom používateľských programov

## Slide 4: Pokračovanie
Zásadné možnosti tvorby programu
Programátor musí pri zostavovaní používateľských aplikácií vykonať niekoľko predpísaných úloh.
Úvodným krokom je formulovanie riadiaceho algoritmu ktorým bude splnená predpísaná úloha riadenia.
Prostredie STEP umožňuje riešiť aplikáciu ako projekt,ktorý obsahuje všetky potrebné informácie o programe, technických prostriedkoch, absolútnych adresách a pod.

## Slide 5: Pokračovanie
Aplikáciu tvoria dve základné časti:
 konfigurácia technického vybavenia
 požívateľský program.
Tieto dve časti môžeme špecifikovať v ľubovoľnom poradí.Doporučuje sa však pri rozsiahlych systémoch ( s veľkým počtom vstupov a výstupov )špecifikovať najprv konfiguráciu technických prostriedkov a následne zostavovať program.

## Slide 6: Pokračovanie
Formulácia úlohy riadenia
Otvorenie projektu
Kofigurácia HW
Zostavenie programu
Kofigurácia HW
Zostavenie programu
Testovanie a ladenie programu
1. možnosť
2. možnosť

## Slide 7: Pokračovanie
1.1 Vytvorenie projektu.
Po štarte prostredia STEP 7 sa otvorí hlavné okno Simatic Manager.V tomto okne sa zobrazuje štruktúra projektu
Vo vnútri projektu sú zobrazené údaje ako objekty v hierarchickej štruktúre.
Vo vnútri objektu Simatic Station je uložená HW konfigurácia systému.
S7 Program obsahuje používateľský program,včítane používaných štandardných modulov ,potrebných pre chod programu

## Slide 8: Pokračovanie
Vo vnútri projektu sú zobrazené údaje ako objekty v hierarchickej štruktúre.
Vo vnútri objektu Simatic Station je uložená HW konfigurácia systému.
S7 Program obsahuje používateľský program,včítane používaných štandardných modulov, potrebných pre chod programu

## Slide 9: Pokračovanie
Prostredie STEP 7 obsahuje bázu stavebnicových modulov, ktoré sú zobrazované v okne pri príslušnej voľbe, pričom programátor môže z ponúkaných objektov špecifikovať vhodný typ do svojej aplikácie pomocou označenia myšou.Vybraný objekt je zaroveň popisovaný stručnou charakteristikou,ktorá pripomína jeho určenie.Pri výbere objektu je možné mu priradiť komunikačnú adresu.

## Slide 10: Pokračovanie
Používateľský program pozostáva z programových modulov typu OB , FB , FC , SFB , SFC , DB a pod. ,ktorých zaradenie do aplikácie dosahujeme podobne ako pri špecifikácii technických modulov výberom z ponuky v okne .Prostredie pritom vždy ponúka aktuálne možnosti výberu

## Slide 11: pokračovanie
Okno Simatic Manager umožňuje spracovávať projekt pomocou nasledujúcich skupín služieb
 Datei otvárať,organizovať projekt,tlačiť výpis..
 Bearbeiten spracovávať programové jednotky
 Einfuegen vkladat programové časti
 Zielsystem prenášať program z vývojového prostredia do PLC
 Ansicht,Extras,Fenster otvárať okná,výber progr. jazyka
Hilfe pomocník pri programovaní

## Slide 12: Dokumentácia k programom
Pomocou editora programov je možné vytvárať a prezerať komentáre k programu.
Názov bloku označenie bloku
Komentár k bloku popis funkcie bloku
Názov kroku(netzwerk) označenie kroku
Komentár ku kroku popis funkcie kroku
Pozn.: Dĺžka názvu kroku nesmie byť väčšia ako 64 znakov
Pamäťový priestor pre vsetky komentáre v bloku je 64 kB.

## Slide 13: Dokumentáci ak hlavičke bloku
Názov bloku
Komentár k bloku
Názov kroku
Komentár ku kroku