## Slide 1: Matematická a logická podpora programovania
Porovnávanie operandov
Skokové príkazy
Digitálne logické operácie
Konverzia typov údajov
Posun a rotácia
Matematické funkcie
Funkcia MCR

## Slide 2: Porovnávanie operandov
S inštrukciami je možné porovnávať:
dve celé čísla ( 16 bitov )
dve longint čísla ( 32 bitov )
dve reálne čísla ( IEEE pevná čiarka,32 bitov )
Ak je porovnanie: = =
<>
>
<
>=
<=
splnené, výsledkom operácie je 1( VKE = 1 ).

## Slide 3: ...pokračovanie
M 0.0
A 0.0
EW 0
EW 2
INT1
INT2
CPM I = =
U M 0.0
U(
L EW 0
L EW2
= =I
)
= A 0.0

## Slide 4: Vetvenie programu pomocou skokov
Prehľad
SPA
Nepodmienený skok
SPL
Prepínač
SPB
Skok pri VKE = 1
SPBN
Skok pri VKE = 0
SPBB
Skok pri VKE = 1 a zápis VKE do BIE
SPBNB
Skok pri VKE = 0 a zápis VKE do BIE
SPBI
Skok ak BIE = 1
SPBIN
Skok ak BIE = 0
SPO
Skok ak OV = 1
SPS
Skok ak OS = 1
SPZ
Skok ak výsledok = 0
SPN
Skok ak výsledok < > 0
SPP
Skok ak výsledok > 0
SPM
Skok ak výsledok < 0
SPMZ
Skok ak výsledok <= 0
SPPZ
Skok ak výsledok >= 0
SPU
Skok pri neplatnom výsledku
LOOP
Skok ak obsah AKKU1 > 0

## Slide 5: ...pokračovanie...
U E 0.4
U E 0.2
SPBN NAV1
U E 0.3
= A 0.0
= A0.1
NAV: UN M 0.5
UN E 0.3
= A 0.1
E 0.4
E 0.2
SPBN
NAV1
E 0.3
A 0.0
A 0.1
NAV1
M 0.5
E 0.3
A 0.1

## Slide 6: pokračovanie
AKKU 1 ?
= 0 = 1 = 2 = 3 > 3
Start
PP 0
PP 1
PP 3
Pokračovanie
Koniec
. .L MB 100
SPL LIST
SPA PP0
SPA PP1
SPA POKRSPA PP3
LIST:SPA POKR
PP0:.
.
SPA POKR
PP1:.
.
.
SPA POKR
PP3:.
.
.
POKR: .

## Slide 7: pokračovanie
nie
Štart
Inicializácia počítadla
Telo cyklu
Dekrementácia
počítadla o 1
a test na nulu
< > 0
áno
Koniec
L+5
ZAC:TMB10
.
.
.
.
LMB10
LOOP ZAC

## Slide 8: Digitálne logické operácie
UW
Logický súčin medzi bitmi nižších slov AKKU1 a AKKU2, výsledok sa ukladá do AKKU1. (16 bit)
OW
Logický súčet medzi bitmi nižších slov AKKU1 a AKKU2, výsledok sa ukladá do AKKU1. (16 bit)
XOW
Exkluzívny súčet medzi bitmi nižších slov AKKU1 a AKKU2, výsledok sa ukladá do AKKU1. (16 bit)
UD
Logický súčin medzi bitmi AKKU1 a AKKU2, výsledok sa ukladá do AKKU1. (32 bit)
OD
Logický súčet medzi bitmi AKKU1 a AKKU2, výsledok sa ukladá do AKKU1 (32 bit)
XOD
Exkluzívny súčet medzi bitmi AKKU1 a AKKU2, výsledok sa ukladá do AKKU1 (32 bit)

## Slide 9: pokračovanie...
L MW 10
L MW 20
UW
T MW 30
MW 24 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
MW 10 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0
MW 20 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1
UND

## Slide 10: Konverzia typov údajov
BTI
Inštrukcia prevedie BCD hodnotu v nižšom slove AKKU1 na číslo typu integer (16 bit)
BTD
Inštrukcia prevedie BCD hodnotu AKKU1 na číslo typu integer (32 bit)
ITB
Inštrukcia prevedie číslo typu integer v nižšom slove AKKU1 na BCD kódovanú hodnotu
ITD
Inštrukcia prevedie 16 bitové číslo integer v nižšom slove AKKU1 na 32 bitové číslo integer do AKKU1
DTB
Inštrukcia prevedie 32 bitové číslo integer v AKKU1 na BCD číslo do AKKU1
DTR
Inštrukcia prevedie 32 bitové integer číslo v AKKU1 na 32 bitové zobrazenie v pohyblivej čiarke podľa IEEE-F8

## Slide 11: pokračovanie.
Inštrukcie
výmeny
obsahov
RND
Inštrukcia prevedie číslo z pohyblivej čiarky na 32 bitový formát v pevnej čiarke so zaokruhlením
RDD +
Inštrukcia prevedie číslo + pohyblivej čiarky na 32 bitový formát v pevnej čiarke a zaokrúhli ho vždy smerom hore
RND -
Inštrukcia prevedie číslo + pohyblivej čiarky na 32 bitový formát v pevnej čiarke príznaky ho vždy smerom dolu
TRUNC
Inštrukcia prevedie celočíselnú časť čísla v pohyblivej čiarke na formát pevnej čiarky

## Slide 12: pokračovanie....
L MW 10 ; načítanie BCD hodnoty do AKKU1
BD ; prevod BCD – INTEGER
T MW 20 ; zápis na adresu

## Slide 13: pokračovanie....
15. 8. 7. 0.
V V V V
Hodnota BCD čísla
100
stovky desiatky jednotky
102
101
nevyužité
znamienko: 0000 pre kladné a 1111 pre záporné číslo

## Slide 14: pokračovanie....
Formát BCD
3- miestny
7- miestny
Formát pevnej čiarky -integer
16 bitový
32 bitový
Formát pohyblivej čiarky -IEEE
NEGR
DTR
TAD
INVD,NEGD
RND
RND+
RND-
TRUNC
BTI
ITB
BTD
DTB
ITD
TAW
NEGI
INVI

## Slide 15: Posun a rotácia
SLW n
Posuv nižšieho slova v AKKU1 o n-bitov doľava, pričom AKKU1 sa dopĺňa nulami (0-15).
SLW
Posuv nižšieho slova v AKKU1 doľava. Hodnota posuvu je uložená v najnižšej slabike AKKU2 (0-255).
SLD n
Posuv obsahu AKKU1 doľava o n-bitov, pričom AKKU1 je dopĺňaný nulami.
SLD
Posuv obsahu AKKU1 doľava. Hodnota posunu je uložená v najnižšej slabike AKKU2.

## Slide 16: pokračovanie...
SRW n
Posuv nižšieho slova v AKKU1 doprava o n-bitov, pričom AKKU1 je dopĺňaný nulami.
SRW
Posuv nižšieho slova v AKKU1 doprava, hodnota posuvu je uložená v najnižšej slabike AKKU2.
SRD n
Posuv obsahu AKKU1 doprava o n-bitov, pričom AKKU1 je dopĺňaný nulami.
SRD
Posuv obsahu AKKU1 doprava. Hodnota posuvu je uložená v najnižšej slabike AKKU2.

## Slide 17
SSI n
Aritmetický posuv nižšieho slova v AKKU1 doprava o n-bitov. Voľné bity sú dopĺňané podľa znamienka.
SSI
Aritmetický posuv nižšieho slova v AKKU1 doprava o hodnotu, ktorá je uložená v najnižšej slabike AKKU2. Voľné bity sú dopĺňané podľa znamienka.
SSD n
Aritmetický posuv AKKU1 doprava o n-bitov. Voľné bity sú dopĺňané podľa znamienka.
SSD
Aritmetický posuv AKKU1 doprava o hodnotu uloženú najnižšej slabike AKKU2. Voľné bity sú dopĺňané podľa znamienka.

## Slide 18: pokračovanie
RLDn
Rotácia AKKU1 doľava o n-bitov.
RLD
Rotácia AKKU1 doľava o hodnotu, uloženú ako najnižšia slabika v AKKU2.
RRDn
Rotácia AKKU1 doprava o n-bitov.
RRD
Rotácia AKKU1 doprava o hodnotu, uloženú ako najnižšia slabika v AKKU2.
RLDA
Rotácia AKKU1 doľava cez A0 o 1 bit.
RRDA
Rotácia AKKU1 doprava cez A0 o 1 bit.

## Slide 19: pokračovanie
LMW 10
SLW 6
TMW 20
0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1
0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Tieto bity Posledný bit sa Doplnenie nulami
sa stratia zapíše do A1
6 miest

## Slide 20: Matematické funkcie
+ I
16
Súčet nižších slov v AKKU1 a AKKU2, výsledok sa uloží do AKKU1
- I
16
Odčíta nižšie slovo v AKKU1od nižšieho slova v AKKU2 a výsledok uloží do AKKU1
* I
16
Súčin nižších slov v AKKU1 z AKKU2, výsledok (32 bit) sa uloží do AKKU1
/ I
16
Nižšie slovo v AKKU 1 je delené vyšším slovom v AKKU1, výsledok sa uloží do nižšieho slova v AKKU1. Zbytok po delení sa uloží do výššieho slova v AKKU1.

## Slide 21: pokračovanie
+ D
32
Súčet obsahu AKKU1 a AKKU2, výsledok sa uloží do AKKU1
- D
32
Odčíta obsah AKKU1 od obsahu AKKU2 a výsledok sa uloží do AKKU1
* D
32
Súčin obsahov AKKU1 a AKKU2, výsledok sa uloží do AKKU1
/ D
32
Obsah AKKU2 sa delí obsahom AKKU1 a podiel sa uloží do AKKU1
MOD
32
Obsah AKKU2 sa delí obsahom AKKU1 a zvyšok po delení sa uloží do AKKU1
+ číslo
16
Pripočítanie konštanty v inštrukcii k AKKU1 a výsledok sa uloží do AKKU1
+ L  číslo
32
Pripočítanie konštanty v inštrukcii k AKKU1, výsledok sa uloží do AKKU1

## Slide 22: pokračovanie
+ R
Súčet obsahov AKKU1 a AKKU2, výsledok sa uloží do AKKU1
- R
Odčíta obsah AKKU1 od AKKU2, výsledok sa uloží do AKKU1
* R
Súčin obsahov AKKU1 a AKKU2, výsledok sa uloží do AKKU1
/ R
Obsah AKKU2 sa delí obsahom AKKU1, výsledok sa uloží do AKKU1

## Slide 23: pokračovanie
SQRT
Vypočíta druhú odmocninu z obsahu AKKU1 a uloží ju do AKKU1
SQR
Vypočíta druhú mocninu z obsahu AKKU1 a uloží ju do AKKU1
LN
Vypočíta prirodzený logaritmus obsahu AKKU1 a výsledok uloží do AKKU1
EXP
Vypočíta e x, kde x je hodnota v AKKU1, výsledok uloží do AKKU1
SIN
Vypočíta sin (cos, tang) z hodnoty v AKKU1 a výsledok uloží do AKKU1
COS
TAN
ASIN
Vypočíta arcsin (arccos, arctang) z hodnoty v AKKU1 a výsledok uloží do AKKU1.
ACOS
ATAN
ABS
Absolútna hodnota obsahu AKKU1

## Slide 24: pokračovanie
VII
VIII
VII
VIII
V
VI
V
VI
III
IV
V
IV
III
IV
III + I
II
Pred inštrukciou:
Po inštrukcii:
AKKU4
AKKU4
AKKU3
AKKU3
AKKU2
AKKU2
AKKU1
AKKU1
+I
LMW 10 ;1. operand do AKKU1
LDBW 12 ;AKKU1do AKK2, 2. operand do AKKU1
+I ;súčet AKKU1 a AKKU2, výsledok v AKKU1
T DBW 14 ;prenos AKKU1 na adresu

## Slide 25: Funkcia MCR
MCR A
Aktivácia MCR segmentu
MCR D
Deaktivácia MCR segmentu
MCR (
Zápis VKE do MCR zásobníku
) MCR
Koniec MCR segmentu

## Slide 26: pokračovanie
E 2.0
MCR kontakt
MCR segment
E 1.0
E 1.1
E 1.2
E 1.3
A 4.1
A 4.0
MCR relé
MCRA
U E 2.0
MCR(
O E 1.0
O E 1.1
= A 4.0
U E 1.2
U E 1.3
= A 4.1
)MCR
MCRD

## Slide 27: Pokračovanie
)MCR
MCR(
MCRA
MCRD
Log.podmienka pre zapnutie MCR segmentu
Segment:
časť programu,ktorá sa má vykonať ak je splnená podmienka
v záhlaví MCR.

## Slide 28: Otázky k cvičeniu
Aké formáty zobrazenia čísel sú definované v STEP7?
Aký je rozdiel medzi inštrukciou posun a rotácia?
Ako fungujú akumulátory SIMATIC pri následnom použití inštrukcií typu L?
Aké typy skokových inštrukcií poznáte?